МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени академика С. П. Королёва»

КАФЕДРА СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Расчетно-проектировочная работа №1

Ι .РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОГО БРУСА

ΙΙ .РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОГО БРУСА

Вариант №911

Выполнил: студент гр.

Проверил:

САМАРА 2007

# ЗАДАНИЕ.

Стальной ступенчатый брус (рис. 1) помещен между двумя опорными поверхностями. Один конец его жестко защемлен в верхней опоре, другой находится на расстоянии δ от нижней опорной поверхности. К брусу приложены силы вдоль оси и, кроме того, после нагружения изменяется его температура. Заданы размеры бруса, величины сил, зазор и изменение температуры.

Требуется определить нормальные силы N, нормальные напряжения σ и продольные перемещения u на всех участках бруса, построить соответствующие эпюры и подобрать марку стали бруса. Задача решается для двух случаев: без нижней опорной поверхности и при наличии ее.

Исходные данные:

d1=8см=8∙10-2м;

d2=10см=10-1м;

d3=4см=4∙10-2м;

l1=l2=l3=l4=l5=0,5м;

δ=0,2мм=0,2∙10-3м;

ΔТ=10К;

F1=200кН;

F3=300кН;

F4=400кН;

Е=2∙1011Па;

α=125∙10-71/к;

Найти:

N-? ,

u-? ,

σ-? .

РЕФЕРАТ

«Расчет статически неопределимого бруса»

СТУПЕНЧАТЫЙ БРУС, СТАТИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛИМОСТЬ, МЕТОД СЕЧЕНИЙ, НОРМАЛЬНАЕ СИЛА, НОРМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, АБСОЛЮТНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, УСЛОВИЕ ПРОЧНОСТИ.

# Расчетно-проектировочная работа состоит из двух частей: статически определимой и статически неопределимой задачи.

В статически определимой части работы определили нормальные силы N, напряжения σ и перемещения в конце каждого участка бруса. Построили эпюры N, σ, u. Подобрали марку стали бруса, исходя из условия прочности.

Во статически неопределимой части составили уравнения равновесия и уравнения совместности деформаций и из решения полученной системы уравнений нашли реакции опоры. На каждом участке бруса определили нормальные силы N, напряжения σ и перемещения в конце каждого участка бруса. Построили эпюры N, σ, u. Проверили правильность определения реакции и вычислили погрешность. Подобрали марку стали бруса, исходя из условия прочности.

# Содержание.

# РАСЧЁТ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОГО БРУСА……………………………...…………5

# Эпюры Ι …………………………………………………………………………………………..7

# РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОГО БРУСА…………………………………….9

# Эпюры Ι Ι ……………………………………………………………………………………….13

Список использованных источников………………………………………………………….15

# РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОГО БРУСА.

Определение внутренних усилий в брусе:

Участок Ι:

N1-F3-F4=0;

N1=300кН;

Участок ΙΙ:

N2+F3-F4=0;

N2=100кН;

Участок ΙΙΙ:

N3-F4=0;

N3=400кН;

Определим напряжение σ на каждом участке.

Закон Гука.

300∙103/(5,02∙10-3)=59,7МПа;

100∙103/(5,02∙10-3)=19,9МПа;

100∙103/(7,85∙10-3)=12,7МПа;

400∙103/(7,85∙10-3)=50,9МПа;

Определим U на каждом участке. Для этого определим удлинения участков.

Δl=ΔlN+ΔlT, где ΔlN=, ΔlT=.

Δl1=0,2117мм;

Δl2=0,1122мм;

Δl3=0,0943мм;

Δl4=0,1898мм;

Δl5=мм;

Определим перемещение границ участков U.

где i=0…6-количество участков.

U0,1=0

U1,2=U0,1+ Δl1=0.2117мм;

U2,3=U1,2+ Δl2=0.2117+0.1122=0.3239мм;

U3,4=U2,3+ Δl3=0.3239+0.09443=0.4182мм;

U4,5=U3,4+ Δl4=0.608мм;

U5,6=U4,5+ Δl5=0.6705мм.

Определим марку стали

89,55 МПа,

Марка стали: Сталь 10 [σт] = 180 МПа

Построим эпюры.

# Эпюры Ι.

# РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОГО БРУСА.

Задача статически неопределима.

RA-F1+F3-F4+RB=0.

Определение внутренних усилий в брусе.

Участок Ι:

N1-F1+F3-F4+RB=0;

N1=-RB+300кН;

Участок ΙΙ:

N2+F3-F4+RB=0;

N2=-RB+100кН;

Участок ΙΙΙ:

N3-F4+RB=0;

N3=-RB+400кН;

Участок ΙV:

N4+RB=0;

N4= -RB;

Запишем уравнение совместности деформаций и решим его:

;

;

RB=130кН;

Рассчитаем N:

N1= 170кН;

N2= -30кН;

N3= 270кН;

N4= -130кН.

Определим σ на каждом участке.

338,2МПа;

-6МПа;

-3,8МПа;

26,4МПа;

-1034,5МПа.

Определим U на каждом участке.  Для этого определим удлинения участков.

Δl=ΔlN+ΔlT, где ΔlN=, ΔlT=.

Δl1=0,147мм;

Δl2=0,048мм;

Δl3=0,053мм;

Δl4=0,1484мм;

Δl5=-0,1961мм;

Определим перемещение границ участков U.

где i=0…6-количество участков.

U0,1=0

U1,2=U0,1+ Δl1=0,147мм;

U2,3=U1,2+ Δl2=0,195мм;

U3,4=U2,3+ Δl3=0,248мм;

U4,5=U3,4+ Δl4=0,3964мм;

U5,6=U4,5+ Δl5=0,2003мм;

Рассчитаем погрешность результата.

%=0,15%.

Построим эпюры.

# Эпюры Ι Ι.

# Text boxes

δ

l5

l4

l3

l2

l1

F4

F3

F1

d3

d1

d2

N3

N1

F3

F1

F3

F4

Z

F4

N2

F4

l5

l4

l3

l2

l1

F4

F3

F1

d3

d1

d2

δ

l5

l4

l3

l2

l1

F4

F3

F1

N3

RB

N4

l4

RB

Z

l5

RB

N1

F4

F4

F3

F1

RB

F3

N2

F4

l3

l2

l1

F3

F1

d3

d1

d2

RA

RB

F4